## Slide 1: CI 43A Análisis de Sistemas de Transporte
Capítulo 4
Modelamiento del Espacio y el Tiempo

## Slide 2: Modelamiento
Demanda en el espacio
  Dimensión espacial
  Dimensión temporal
  Usuarios y servicios
  El producto de transporte
Enfoques de modelación
  Enfoque de equilibrio estático
  Enfoque dinámico
Calibración y uso de modelos

## Slide 3: Demanda en el espacio: dimensión espacial
Espacio discreto, zonas y centroides: el centroide concentra todo el flujo de transporte desde y hacia una zona
Zonas: uso del suelo homogéneo
Centroides: ubicados de manera de reproducir distribución real de la carga sobre la red

## Slide 4: Demanda en el espacio: dimensión espacial
Demanda de transporte: flujo de carga o pasajeros, entre zonas - origen/destino, para realizar actividades - propósito, en un determinado tiempo - periodo.
i
j
k
l

## Slide 5: Demanda en el espacio: dimensión espacial
Simulación de circulación : flujo en centroide - conectores - ruta de arcos - conector - destino
Conectores: de centroides a nodos de la red
Red: Compuesta por nodos y arcos

## Slide 6: Demanda en el espacio: Redes
Conectores: de centroides a nodos de la red
Red: Vial (servicios), ferroviaria, aviación, marítima....
Compuesta por nodos y arcos
Arcos: definidos por dos nodos, longitud, capacidad y curva flujo velocidad
a
b
Arco: (a,b)
Curva flujo velocidad

## Slide 7
Curva flujo velocidad :
costo de transporte en un arco
C
to
Congestión
Costo
tiempo
Flujo

## Slide 8: Demanda en el espacio: dimensión temporal
  Variaciones de costos de transporte en el tiempo:
  PERIODOS homogéneos: tiempo discreto
  Criterio: en un periodo no varían las condiciones de operación del sistema de transporte.
tiempo
flujo
tiempo

## Slide 9: Demanda en el espacio: Usuarios y servicios
  Usuarios: son aquellos que toman las decisiones:
  Qué actividad realizar, dónde, cuándo y cómo viajar
  Comportamiento racional máximo beneficio - costo.
    Beneficio: elegir actividad, frecuencia y destino
    Costo generalizado: tiempo de viaje + costo
    elegir modo de transporte y ruta
  Segmentación mercado: Usuarios+Oferta homogénea
  Usuarios: según diferencias de gustos
    categoría socioeconómica, raza, género,
    tipo de hogar, etc.
  Oferta: según periodo y tipo de producto (cargas o pax)

## Slide 10: El producto de transporte
k: tipo de producto carga
o pasajeros por segmento usuario
p: propósito
t : periodo
i: zona origen
j: zona destino
m: modo de transporte
r: ruta (secuencia de arcos)

## Slide 11: Calibración y uso de modelos
Datos:
( elecciones de actividades y viajes realizadas
por cada segmento (observadas RP o encuestadas SP)
+
descripción de alternativas de elección de oferta )
+
modelo de comportamiento de usuarios
y = f( x , ß )
+
método de calibración

## Slide 12: Calibración: ajustar los parámetros del modelo de manera de reproducir los datos - sección cruzada o serie de tiempo
Regresión: minimizar error cuadrático entre observación y modelo.
Máxima verosimilitud: encontrar ß tal que el modelo reproduzca la muestra observada con máxima probabilidad