## Slide 1: CI 43A Análisis de Sistemas de Transporte
Capítulo 7
Elección modal

## Slide 2: II. UTILIDAD ALEATORIA
Enfoque desagregado
Usuarios eligen alternativa de máxima
utilidad entre alternativas discretas
Utilidad usuario n en alternativa i: Vin
Vin=V(zin , Sn , n) + in
zin : atributos de alternativa i según percepción de n
Sn : atributos de usuarios n (ingreso,....)
: parámetros de comportamiento
in : errores de atributos por no observados (zu,Su) o
    de su medición

## Slide 3: Probabilidad de elección binomial
  Vin :término sistemático
  in : término aleatorio
Probabilidades
de elección entre dos alternativas

Probabilidad que utilidad de
alternativa 1 sea mayor que 2

## Slide 4: Probabilidad de elección binomial

## Slide 5: Especificación utilidad sistemática Vin=V(zin , Sn , n)
Utilidad indirecta condicional V(In, P, zin, Sn, n)
Utilidad lineal
  - Los términos lineales que no dependen de elección se cancelan
  - Los parámetros  no dependen de elección

## Slide 6: Elección multinomial Más de dos alternativas de elección
Se requiere calcular la probabilidad conjunta de todos los eventos simultáneos
Varias
alternativas

## Slide 7: Elección multinomial
Función de
probabilidad conjunta

## Slide 8: Elección multinomial IID
IID: idéntica e independientemente distribuida

## Slide 9: Elección multinomial ....
  Opción simplificatoria: primero encontrar la alternativa distinta de i de máxima utilidad V*i
Utilidad
máxima
Se reduce al caso binomial

## Slide 10: Especificación término aleatorio in
Definir la distribución del término aleatorio in permite definir la función de probabilidad
Normal
N(0,i) ;
Cov(in, jn)=ij
Probit
Gumbel
G(i)
Logit

## Slide 11: Modelo Logit
Supuestos
  Vin=Vin+in  iCn
  in se distribuye
    Gumbel (0,)
    Idénticamente ( único) IIDG
    Independiente (ij nulo)
Matriz de
covarianza IID
diagonal
cte/

## Slide 12: Modelo Logit.....
Función de probabilidad Gumbel
Acumulada
Densidad

## Slide 13: Logit...probabilidad binomial
Ejemplos de elección:
  Transporte privado versus Transporte público
  Viaje a dos destinos
Componente
sistemática

## Slide 14: Logit...probabilidad multinomial
Ejemplos de elección:
  Transporte en auto, metro, bus o a pie
  Viaje a uno de varios destinos posible
  Desarrollar actividad en una de varias zonas
Suma sobre
alternativas

## Slide 15: Logit MNL...prob. multinomial
Aplicación agregada: a grupos homogeneos
Parámetro 0in: ajusta probabilidades agregadas
Pn(i/Cn) depende de gustos (y diferencias de atributos entre alternativas (Zkjn-Zkin)
Z: Datos
 y se calibran
Elecciones
observadas

## Slide 16: Logit MNL...propiedades
El máximo de utilidades IIDG con idéntico parámetro  es Gumbel
Logsuma
IIDG

## Slide 17: Logit MNL...propiedades
Independencia de alternativas irrelevantes
Sistema de ecuaciones lineales

## Slide 18: Logit MNL...propiedades
Elasticidad directa
Elasticidad curzada

## Slide 19: Logit Jerárquico HL
Supera limitación de independencia de alternativas irrelevantes (IIA)
Agrupa subconjuntos de alternativas correlacionadas en nidos
Cada nido es representado en la jerarquía superior por una alternativa compuesta

## Slide 20: Logit jerárquico HL
Cn
MNL
HL
Jerarquía superior
S
Jerarquía inferior
I
CnS= Cn - CnI + NI
CnI
NI
Las alternativas disponibles se han separado en dos subconjuntos, uno con alternativas correlacionas (o inferior I) y otro de alternativas independientes (o superior S)

## Slide 21: Logit jerárquico HL
El modelo se calibra utilizando procedimiento secuencial o con software especializado
  Primero se estima un MNL para el nido I
  Luego se estima un MNL para el nivel S
  En el nivel S se representa el nivel I por una utilidad representativa:
Atributos
comunes
del nido
Vector de
parámetros
EMU

## Slide 22: Logit jerárquico HL
La funciones de utilidad de cada nido son:
Nido superior
Nido Inferior

## Slide 23: Logit jerárquico HL
Probabilidades de elección de alternativas del nido SUPERIOR:
Prob. de elegir una
alternativa del nido

## Slide 24: Logit jerárquico HL
Probabilidades de elección de alternativas del nido INFERIOR:

## Slide 25: Logit jerárquico HL
Marginal
Condicional
Nido inferior
Nido Superior