## Slide 1: CI 43A Análisis de Sistemas de Transporte
Capítulo 8
Equilibrio en Redes

## Slide 2: Equilibrio en Redes
Objetivos: Estimar el patrón de flujos o equilibrio de corto plazo con A y T constantes.
Método: Predecir el comportamiento de usuarios en elección de ruta.
Supuesto: Decisiones racionales.
Minimizar costos individuales.
Información sobre alternativas y costos de viaje por experiencias repetidas.

## Slide 3: Fenómeno de Congestión
Costo generalizado de Transporte:
Tiempo de viaje (OD) + Tarifa
Tiempo de viaje: depende del flujo (congestión)
Tiempo Medio
Tiempo Total T
Congestión >0
Capacidad
Tiempo
flujo
libre

## Slide 4: Equilibrio del Usuario
Definición: El usuario está en equilibrio cuando todas las rutas alternativas tienen un mayor costo generalizado (tiempo de viaje).
Equilibrio de Wardrop (1952)
El equilibrio de una red en múltiples rutas es aquella situación en que ningún usuario puede disminuir su propio tiempo de viaje a través de un cambio unilateral de ruta.

## Slide 5: Equilibrio Usuario: Solución Gráfica
Caso: Un par OD y dos rutas
Ruta 1: Alto tiempo de viaje a flujo libre y tiempo de viaje muy sensible al flujo (Cuesta Zapata).
Ruta 2: Menor tiempo de viaje a flujo libre y tiempos de viaje menos sensible al flujo (Tunel Zapata).
Ejemplos: Caminos ripio/pavimentos, una/dos pistas, horizontal/pendiente, recta/curva.

## Slide 7
Equilibrio
(qOD, t*)

## Slide 8: Equilibrio de Wardrop
Situaciones posibles en equilibrio
En el equilibrio las rutas ocupadas tienen igual tiempo de viaje, las demás tienen un tiempo de viaje mayor.
i)
ii)
iii)
O
D

## Slide 9: Ejemplo red simple: equilibrio usuario
Si usuario de ruta 1 cambia a 2: t1=49; t2=50,5 Si usuario de ruta 2 cambia a 1: t1=51; t2=49,5 ¡No conviene cambiarse!
A
B
60
Tiempo en minutos y flujos en autos/min.
60 = x1 + x2 (1)
Si x1 > 0 y x2 > 0
t1 = t2 = tAB (2)
10 + x1 = 40 + 0,5 x2
x1 = 30 + 0,5 x2

## Slide 10: Ejemplo red simple: óptimo sistema
El OS NO ES EQUILIBRIO Diferencia OS-EU: fenómeno de congestión (externalidad). Usuarios no perciben tiempo total (social), sino el propio (privado).
A
B
EU
60
Tiempo total =3.000 min.
OS
Tiempo total =2.850 min.
A
B

## Slide 11: Equilibrio Usuario: Solución Gráfica
Caso demanda inelástica

## Slide 12: Cambios en Redes (T varía)
Paradoja de D.Braes (1968)
Efectos de cambios en arcos
B
A
qAB=6.000 veh./hr.
B
A
B
A
EU(a)
EU(b)
tAB = 83 min
(116 min. En ruta c-e-b)
Notar que xe=0
invirtiendo e ta-e-d=70 min
¡incentivo para usarlo!
tAB = 92 min > 83 min.
¡PARADOJA! no se puede invertir la situación

## Slide 13: Equilibrio con Múltiples Rutas
Notación general
: flujo en el arco a. : flujo en la ruta K con origen en zona r y destino en zona s. : flujo total (demanda inelástica) para rs. : tiempo de viaje en arco a de la red. : tiempo de viaje en el par rs. si la ruta k del par rs usa el arco a en otro caso Matriz de incidencia
1
0
:

## Slide 14: Ejemplo: matriz -- incidencia
Arco
1
2
3
4
5
1
0
0
0
0
PAR A B
k=1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
PAR A C
k=1 k=2
PAR A D
k=1 k=2 k=3
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
A
D
C
B
4
5
3
2
1

## Slide 15: Ecuaciones de Equilibrio
1) Condiciones de Wardrop
Nota: trs tiempo de equilibrio entre r y s por cualquier ruta ocupada, las demás rutas tienen tiempo de viaje mayor.
2) Demanda
caso demanda inelástica.
3) Condiciones de Red

## Slide 16: Problema de Optimización Equivalente con demanda inelástica
Beckman et. al. (1956) Samuelson (1952)
s. a.
restricciones de red
flujos no negativos
Interpretación: Min F es minimizar el área bajo las curvas tiempo-flujo en todos los arcos de la red
A: solución del equilibrio del usuario EU.

## Slide 17: Prob. Optimización Equivalente (POE) demanda inleástica..
Demostración: Las condiciones de primer orden (CPO) reproducen las condiciones de Wardrop.
Multiplicador

## Slide 18: P.O.E. Demanda inelástica...
Luego:
Luego
 se cumplen las condiciones de Wardrop.
C.P.O.:
, con
sólo si
puede darse

## Slide 19: Unicidad solución: demanda inelástica
Dada las restricciones lineales, F convexa implica solución única
F convexa: Hessiano positivo-definido
Equilibrio único si hay congestión
Suponiendo que el tiempo de viaje en un arco NO depende del tiempo de viaje en otros arcos. Contra ejemplo: en Transporte Público.
 F convexa

## Slide 20: Problema Equivalente con Demanda Elástica
restricciones de red
flujos no-negativos
s.a

## Slide 21: P.O.E. con Demanda Elástica...
Solución:
condiciones de Wardrop
Luego si
entonces
que establece equilibrio entre oferta y demanda

## Slide 22: Unicidad P.O.E: Demanda elástica
convexa
 Z es cóncava y existe unicidad
es convexa
debe ser cóncava
como

## Slide 23: Optimo del Sistema
¿Cuál es la distribución de flujos que minimiza el tiempo total en la red?
Min
OS EU
Pérdida Social
A
B

## Slide 24: Optimo del Sistema...
Objetivo social: mínimo consumo del recurso
OS:
s.a
restricciones de red
flujos no-negativos
OS:
Problema equivalente reemplazando ta(w) por tmga(w)

## Slide 25: Optimo Sistema...
Se reproducen las condiciones de Wardrop para tiempos marginales en rutas.
Si el tiempo percibido por los usuarios
OS es un estado de EQUILIBRIO
Luego la tarificación vial es:
Si
Multiplicador
Lagrange

## Slide 26: Tarificación Vial
: tarifa depende del nivel de flujo y del usuario

## Slide 27: Evaluación en Proyectos de Transporte

## Slide 28
Sea Xi el bien (producido o demandado) en i y pi el precio
o bien