## Slide 1
Medición y Estimación de Variables
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Objetivos y métodos de medición
Flujos Vehiculares
Tasas de Ocupación
Velocidades
Longitud de Cola
Parámetros de Capacidad en Intersecciones

## Slide 2
Medición de Flujo Vehicular
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Automáticas
  Dónde: sección de vía
  Características:
    Baja precisión en tipo de vehículo (# ejes)
      Bus de tres ejes y camión de tres ejes
      Auto con carro de arrastre y camión de tres ejes
      Necesidad de clasificación manual adicional
    No distinguen movimientos
    Apropiados para mediciones continuas de larga data
    Ubicación espiras (mangueras, piezoeléctricos), ubicación errónea implicará sesgos.
  Unidades: [ejes/h], [veh/h]

## Slide 3
Medición de Flujo Vehicular
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Manuales
  Dónde: intersecciones (identifica movimientos)
  Características:
    Alta precisión en tipo de vehículo (depende del formulario utilizado)
    Apropiados para mediciones periódicas
  Unidades: [veh/h]
  Consideraciones prácticas
    Totalizar cada 15 minutos
    Un observador cada 400 veh/h máximo
    Un supervisor de campo cada 15 medidores (capacitación de personal y bitácora de campo)

## Slide 4
Medición de Tasa de Ocupación
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Vehículos Menores (VL, Camionetas, Jeep, etc.)
  Registro directo del número de pasajeros incluyendo conductor
Taxis Básicos y Taxis Colectivos
  Registro directo SIN incluir conductor
Vehículos de Carga: rara vez, salvo estudios específicos
Transporte Público Mayor (buses, taxibuses)
  Imposibilidad espacio-temporal de contar todos los pasajeros
  Necesidad de considerar categorías
  Problemas: categorías sólo válidas para zona donde se obtuvieron y en año correspondiente

## Slide 5
Medición de Tasa de Ocupación
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Categoría
Definición
Txb
Bus
A
Vehículo completamente ocupado, con pasajeros colgando
44,2
83,1
B
Más de la mitad del pasillo con pasajeros de pie
34,5
56,7
C
Menos de la mitad del pasillo con pasajeros de pie
27,3
41,6
D
Más de la mitad de los asientos ocupados
18,3
26,0
E
Menos de la mitad de los asientos ocupados
9,4
12,4
  En Stgo, CV=0,2 lo que implica n=60 obs/hr
  Reglas sistemáticas del estilo: 1 cada 5 vehículos
  Z, nivel de significancia estadística asumiendo una función de distribución específica (normal: Z=1,96)
  C, coeficiente de variación de la variable a medir (desviación estándar / media)
  E, error aceptado en la medición

## Slide 6
Medición de Velocidad
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Velocidades
  Dónde: tramos de vía
  Tipo mediciones:
    Instantánea (radar)
    Comercial o de viaje (método patentes o vehículo flotante)
    Recorrido o en movimiento (seguimiento)
  Unidades: [km/h], [m/s]
Método de las Patentes
A:
Lugar, Período, tipo vehículo
Hora (h:mm:ss)
Patente (xx-1234)
B:
Lugar, Período, tipo vehículo
Hora (hh:mm:ss)
Patente (xx-1234)
Longitud L

## Slide 7
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Método de las Patentes
Problemas:
  De noche
  alto flujo vehicular
  sincronización de relojes
Longitud L
Pareo de Patentes
Digitación
Cálculo de tiempo
Cálculo de velocidad
¿Qué Velocidad?

## Slide 8
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Medición del Flujo de Saturación
Aplicable sólo a intersecciones semaforizadas.
El proceso real se idealiza, definiéndose un diagrama binario que considera tres variables
q
t
P1
P2
P3
SB
Observar vehículos por pista, durante tres intervalos:
  Los primeros 10 s o 6 a 7 vehículos (transición inicial)
  Resto del período de verde SATURADO
  Amarillo más el rojo
Sólo Vehículos que estuvieron en cola

## Slide 9
Registro:
  Correlativo del ciclo del semáforo
  Vehículos observados en primer intervalo (si tiempo < 10 s o < 6 ó 7 vehículos, no considerar observación)
  Vehículos observados en intervalo medio
  Vehículos observados en último intervalo (sólo si tiempo de saturación=tiempo de verde)
  Duración del período saturado (intervalos 1 y 2)
  Duración del período de verde (si es fijo, anotarlo 1 sola vez)
Donde:
  S : flujo de saturación (veh/hr-pista)
  Xv: Número total de vehículos que cruza en intervalo medio
  Ts: duración total de la saturación
  N: número de ciclos observados
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil

## Slide 10
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
FORMULARIO MEDICION
FLUJO SATURACION Y TIEMPOS DESAPROVECHADOS
640
.
1
28
10
917
290
*
3600




S
5
5
n
X
V
seg. (verde promedio)
Tiempo desaprovechado (seg)
[Veh/hr-pista]
