## Slide 1
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Gestión Integral de Tránsito Fernández,R. (1996).
De la planificación a la gestión....
  sin planificación adecuada ni control dirigido a un objetivo común => degradación continua de la ciudad en su ambiente físico y calidad de vida
  Prevención debe ser meta común del ordenamiento del TU y del STU.
Objetivos generales de la planificación en áreas urbanas
  Largo Plazo:
    modificar tanto como se pueda, uso de suelo (intensidad, localización), minimizando desplazamientos de personas
    Facilitar la provisión de servicios de transporte público
    ¿cómo?: limitando expansión urbana, facilidades para realizar actividades al interior de los propios barrios.

## Slide 2
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Gestión Integral de Tránsito
Objetivos generales de la planificación en áreas urbanas
  Largo Plazo:
    Influir tanto como sea posible, en la partición modal, de manera que los sistemas disponibles sean utilizados con un máximo beneficio social
      Controlar ciertos modos de transporte en determinadas zonas en post de la calidad del entorno urbano.
    Sólo donde los medios de Tpte. sean inadecuados y no se pueda aumentar su eficiencia, asegurar que recursos sean usados en nuevos sistemas o para la complementación de los existentes.
      Inversiones para conformar red vial jerarquizada
      Redes complementarias de TP masivo y Tpte. No motorizado
A estos objetivos debe estar subordinada la Gestión Integral de Tránsito.

## Slide 3
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Gestión Integral de Tránsito
en consecuencia, los objetivos de la GIT:
  optimizar la capacidad y el funcionamiento de la infraestructura vial urbana existente (vías, intersecciones, terminales);
  asegurar una adecuada accesibilidad a las actividades urbanas por parte de todos los grupos ciudadanos (peatones, pasajeros, automovilistas);
  proveer un buen nivel de servicio a aquellos modos que hacen un uso más eficiente del espacio vial urbano (transporte público, biciclos, peatones);
  proteger al medio ambiente urbano y a todos sus habitantes de los efectos negativos derivados del tráfico (accidentes, ruido, polución, segregación, impactos estéticos).
Dados estos objetivos, es fácil ver que van más allá de la mera eficiencia económica (optimizar la infraestructura) o tratar de reducir la congestión (mejorar el nivel de servicio del modo auto), sino que incorporan además consideraciones sociales y ambientales.

## Slide 4
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Principios, Componentes y Acciones
Principios....
  La GIT debe ser una actividad permanente destinada a mejorar el desplazamiento de todas las personas (no sólo de los vehículos) en toda un área urbana a través de conjuntos de medidas coherentes y coordinadas.
  Acciones individuales sobre lugares aislados deben ser evitadas.
  Cualquier medida de GIT debe estar en concordancia con una jerarquización de las vías urbanas que defina categorías de calles en base a las funciones que éstas cumplirán y de acuerdo con las actividades predominantes que tienen lugar en sus márgenes. (Department of Transport UK, 1963).

## Slide 5
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Principios, Componentes y Acciones
Principios...
  El centro de la ciudad (o los centros locales) debe poseer buena accesibilidad.
    Las actividades que tienen lugar en el centro hacen que la principal forma de desplazamiento por él sea caminando. Luego, la actividad vehicular deberá subordinarse a la peatonal y la locomoción colectiva deberá tener prioridad por sobre los automóviles. Como consecuencia, no deben existir estacionamientos en el centro, sino que éstos deben ubicarse en su periferia y relacionados con terminales de servicios transporte público de acercamiento. En el centro deben existir terminales y áreas de intercambio entre pasajeros del transporte público ubicados en lugares de alta demanda de viajes, de modo de garantizar una buena accesibilidad por este modo.
  Las áreas residenciales deben ser protegidas y aisladas del tráfico de paso y/o a altas velocidades a través de ellas, a fin de preservar su calidad ambiental.
    Las actividades fundamentales en las calles que conforman la red local es el acceso a la propiedad, ya sea caminando o en automóvil, y la actividad social comunitaria. Luego, éstas deben ser privilegiadas con trazados viales para bajas velocidades, plazas, vías peatonales y ciclovías. Además, en las áreas residenciales debe existir buena accesibilidad peatonal desde y hacia los servicios de transporte público y éstos deben preferentemente circular por sus calles periféricas.

## Slide 6
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Principios, Componentes y Acciones
Principios...
  La accesibilidad a las actividades urbanas por el modo auto debe ser convenientemente incorporada a la gestión.
    Los centros de servicios y educacionales deben proveer lugares de estacionamiento de corta estadía en la calzada, debidamente diseñados en función de la demanda y preferentemente segregados del tráfico de paso.
    También los centros comerciales, recreacionales, terminales de transporte público, etc., situados en áreas residenciales deben disponer de estacionamientos de mediana estadía dentro de sus predios (Crow, 1989b).

## Slide 7
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Principios, Componentes y Acciones
Componentes y Acciones...
  Jerarquización vial
    Definición de las redes viales primarias, secundarias y locales en concordancia con sus funciones y con el sistema de actividades del entorno

## Slide 8
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Principios, Componentes y Acciones
Componentes y Acciones...
  Regulación de Vías
    Definición de sentidos de circulación (único, doble o reversible)
    Restricción o prioridad de circulación por tipo de vehículo o por tasa de ocupación
    Imposición de límites de velocidad, peso o tamaño
    Prohibición o autorización de maniobras de adelantamientos, virajes o detenciones
    Regulación de operaciones de carga y descarga, de paradas de buses, de estacionamiento
    Señalización y demarcación informativa y prohibitiva (líneas centrales, asignación de pistas)

## Slide 9
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Principios, Componentes y Acciones
Componentes y Acciones...
  Gestión de Intersecciones
    Definición de su forma de operación básica (señal prioridad, rotonda, semáforo)
    Determinación del tipo de regla de prioridad (intrínseca, pare o ceda el paso)
    Programación de semáforos aislados, en redes, peatonales o especiales
    Canalización de movimientos de virajes, cruce, y para maniobras específicas
    Señalización y demarcación informativa, prohibitiva (asignación de pistas, líneas de detención, cruces peatonales)

## Slide 10
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Principios, Componentes y Acciones
Componentes y Acciones...
  Facilidades a peatones y biciclos
    Diseño de áreas para la circulación y detención de peatones (veredas, esquinas, paseos)
    Disposición de facilidades para el cruce de vías (refugios, islas, pasos peatonales, semáforos peatonales)
    Diseño de ciclopistas, ciclovías y sus cruces con otras vías (calles, veredas, líneas férreas)
    Provisión de estacionamientos de biciclos en centros comerciales y/o de servicios, estaciones de metros y terminales de buses

## Slide 11
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Principios, Componentes y Acciones
Componentes y Acciones...
  Facilidades al transporte público
    Generación de pistas, vías o calles sólo bus, facilidades en virajes, prioridad en semáforos
    Diseño de paraderos (localización, operación, diseño de áreas de parada y andenes)
    Mejoramiento de los puntos de transferencia de pasajeros en estaciones de metro y/o trenes, en terminales de buses urbanos

## Slide 12
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Principios, Componentes y Acciones
Componentes y Acciones...
  Control de Estacionamientos
    Control de los estacionamientos en la calzada (prohibición o autorización restringida)
    Regulación fuera de la calzada (no residenciales, residenciales de alta densidad, centros comerciales)
    Provisión de especiales para usuarios con problemas (minusválidos, enfermos, personas con niños o paquetes)
    Creación de larga estadía en puntos de intercambio con transporte público (estaciones de metro, trenes, terminales o paraderos de buses)
    Diseño de corta estadía para tomar y dejar pasajeros (paradas de buses y metro, colegios, hospitales, etc)

## Slide 13
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Principios, Componentes y Acciones
Componentes y Acciones...
  Rediseño vial
    Apertura, cierre, cambio de uso de conexiones viales menores (vehicular a peatonal o viceversa)
    Rediseño geométrico de ejes viales e intersecciones (alineación, anchos, medianas, islas, paraderos de buses, bandas de estacionamiento, veredas, etc.)
    Mejoramiento de pavimentos (cambio de carpeta, uso de texturas, pigmentación y elevación para fines específicos)

## Slide 14
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Principios, Componentes y Acciones
Componentes y Acciones...
  Fiscalización, Control, Evaluación
    Información y difusión mediante prensa, folletos, campañas, charlas o reuniones
    Fiscalización mediante inspección y sanciones periódicas
    Control técnico (observación, medición, evaluación ex-post y ajuste)