## Slide 1: Diseño Intersecciones: Consideraciones Generales
Introducción
Elementos críticos en sistema de transporte (ST), concentran: demoras, accidentes, emisiones.
diseño de soluciones es complejo: existen programas que ayudan al proceso
dentro del ST, su objetivo es facilitar la transferencia de flujos (vehículos, peatones, biciclos) entre ramas de manera eficiente y segura.
Idealmente, la transferencia debe ser entre corrientes de niveles de jerarquía adyacentes.
Los conflictos en una intersección pueden clasificarse en: divergentes, confluyentes, de cruce.
Los diseños deben considerar que estos conflictos sean solucionados de manera eficiente, segura y con un mínimo de consumo de recursos
Problema: metas conflictivas entre sí.
 Diseño requiere conocimiento de varios aspectos (gestión) e implica restricciones que afectan la capacidad y/o seguridad de la intersección
Tipos de Intersecciones
En función del nivel de flujo circulante, es posible jerarquizarlas según:
Intersecciones sin prioridad designada
Intersecciones de Prioridad
Intersecciones de Prioridad con canalización de movimientos
Rotondas
Intersecciones Semaforizadas
Intersecciones a desnivel

## Slide 2: Tipo de Intersección según nivel de flujo (ilustrativo)
Desnivel
Rotondas
o
Semaforos
Prioridad
Ejemplo con flujos medidos

## Slide 3: Principios de Diseño de Intersecciones
Externalidades Negativas
Accidentes:
  Sobre 2/3 accidentes urbanos en intersecciones;
  Algunos diseños de intersección generan más accidentes que otros;
  Costo de vidas humanas elevado;
  Justifica el analizar “Puntos Negros”
Congestión y Demora
  La congestión se expande rápidamente cuando la intersección se satura, siendo la magnitud de la congestión proporcional al exceso de demanda y su duración;
  Existe DU y DAS. Siendo DU menor en duración, pero mayor en frecuencia;
  DAS normalmente es la más impactante (opinión pública);
Consumo de Combustible
  Viaje típico urbano, consume sobre el 50% más de combustible que uno similar interurbano (sin intersecciones);
  Debido a cambios de velocidad y ciclos de aceleración/frenado;
Polución del aire y Ruido
  Las emisiones y nivel de ruido aumentan con la congestión;
Segregación, Intrusión Visual, Intimidación
  Externalidades poco consideradas en el diseño de intersecciones, pero no por ello irrelevantes;

## Slide 4: Principios de Diseño de Intersecciones
Generales
Geometría y Control:
  deben ser considerados en conjunto para un buen diseño
  evitar ejes con variadas regulaciones (semaforo, rotonda, desnivel)
  idem para peatones (pelicano, cebra, tucan)
  diseño adecuado para cambio de regulación
Geométricos y Operacionales
Seguridad
Peatones y Biciclos
Canalización de Movimientos
  no conflictivos (cruces, convergentes, divergentes)
  suave y lento cruce, seguro para usuarios vulnerables
  radios de giro adecuados al tipo de vehículo que circula
Visibilidad
Señalización Hz y Vt adecuada
Idealmente separados de vehículos motorizados
  no conflictivos (cruces, convergentes, divergentes)
  suave y lento cruce, seguro para usuarios vulnerables
  radios de giro adecuados al tipo de vehículo que circula
Idealmente se debe considerar una auditoría de seguridad
técnica de conflictos

## Slide 5: Canalización de Movimientos
Herramientas
Demarcación de la vía (pintura, elementos reflactantes)
Segregación física (medianas, islas, soleras)
  Segregar corrientes de tráfico según dirección para facilitar su tratamiento diferenciado;
  Garantizar áreas de espera seguras en la calzada tanto a vehículos como a peatones;
  Aumentar la visibilidad de la intersección a movimientos secundarios o desprotegidos;
  Controlar ángulos y velocidades de aproximación a la intersección;
  Prevenir la realización de movimientos (o detenciones) prohibidas en la Intersección.
Objetivo
IMPONER COMPORTAMIENTO DESEADO INDIRECTAMENTE
Ejemplos
SEGREGACION

## Slide 6: Ejemplos
AREAS DE ESPERA
AUMENTO DE VISIBILIDAD
CONTROL DE VELOCIDAD

## Slide 7: Ejemplos
PREVENCION MOVIMIENTOS NO DESEADOS
ELIMINACION MOVIMIENTOS CONFLICTIVOS
1
2
3
1: Viraje en G
2: Viraje en T
3: Viraje en Q