## Slide 1
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Rotondas (Glorietas-Redondel) y Minirotondas
Definición
Intersección prioritaria que consiste en el empalme de las ramas de acceso sobre un anillo circular por el cual los vehículos giran hasta llegar a su rama de salida
Forma de control que ofrece ventajas si se dan las condiciones:
  Intersección con más de tres accesos
  Flujos equilibrados por los accesos
  Virajes importantes, a la izquierda principalmente, que pueden llegar a superar a los directos
  Espacio suficiente y horizontal para un buen diseño
  Poco movimiento de peatones
  Distancia entre ramas consecutivas que permita el trenzado de movimientos (rotondas tradicionales)

## Slide 2
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Rotondas (Glorietas,Redondel) y Minirotondas
Definición
Inconvenientes que la hacen poco atractiva frente a otras formas de regulación
  Poca capacidad en relación a superficie ocupada (rotondas tradicionales)
  Recorridos largos (rotondas tradicionales)
  Trenzados molestos
  Velocidades generalmente bajas
  Incomodidad e inseguridad a peatones
No obstante, al comparar rotonda con cruce semaforizado, con volumenes similares por cada acceso, con 35% o más de flujo virando a izquierda, las rotondas ofrecen mayor capacidad para una misma superficie ocupada en las horas punta y mucho más efectivas en las horas fuera de punta.

## Slide 3
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Rotondas (Glorietas, Redondel) y Minirotondas
Algo de historia....
Primeras rotondas...
  Gran Bretaña, 1920
  Regulación dando prioridad al flujo entrante (on-side-priority), requiriendo suficiente reserva de capacidad en anillo interior:
    Anillo de gran diámetro (rotondas de Avda. Américo Vespucio)
    Capacidad copada rápidamente, con inconveniente de generar largos recorridos
  Desde 1966, cambia regla de prioridad a flujos circulantes (off-Side-priority)
    Aumento de capacidad en al menos 10%
    Reducción de demoras en un 40%
    Diseños más pequeños y compactos (islas centrales de 5 m o menos=>MINIROTONDAS)
    Entradas ensanchadas con 1 pista más de circulación que la calzada de aproximación
    Mejora importante del diseño: FILTROS DE VIRAJE (pistas especiales para vehículos que entran y salen de inmediato en siguiente acceso)

## Slide 4
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Rotondas (Glorietas, Redondel) y Minirotondas
CAPACIDAD=Qe
qc= flujo circulante por rotonda
q = flujo que accede a rotonda
a,b = constantes de calibración
k = factor de corrección dependiente del ángulo y radio de entrada
x = factor dependiente de las dimensiones de la entrada
y = factor dependiente del radio del circulo inscrito en la rotonda
Si qe es el flujo que puede entrar a la rotonda, entonces:

## Slide 5
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Rotondas (Glorietas, Redondel) y Minirotondas
CAPACIDAD
Si cada acceso funciona bien (Qe > qe, para cada acceso), la rotonda funciona perfectamente
Si Qe < qe para algún acceso la rotonda está sobresaturada y el cálculo de la capacidad debe seguir el procedimiento siguiente (que consiste en buscar un conjunto de valores qe y qc mutuamente consistentes):
  Hacer qc = 0
  Escoger cualquier acceso y calcular, qe = Mín {q , Qe(0)}
  Calcular el qc resultante para la entrada o acceso siguiente en la dirección del flujo
  Para ese acceso, calcular qe = Mín {q , Qe(qc)}, verificando que qc es el mismo anteriormente calculado
  Repetir 3 y 4 hasta que se haya pasado el total de accesos sin que cambie ningún qc