## Slide 1
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Aspectos Generales
Herramienta de la GT que intenta eliminar conflictos direccionales, separándolos temporalmente => medida de “bajo costo” que da derecho de paso alternadamente y en proporción al flujo
Tipos de dispositivos:
  Según duración:
    Semáforos de tiempo fijo
    Semáforos activados por el tráfico
  Según ubicación espacial:
    Semáforos aislados
    Semáforos en redes o intercontectados

## Slide 2
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Pasos en la programación de semáforos
Diseño de Fases:
  Conjunto de movimentos no conflictivos que tienen derecho de paso simultáneamente.
Diseño de Entreverdes:
  Determinación de tiempos de amarillo, todo rojo y verdes mínimos para cada fase
Determinación del tiempo de ciclo:
  Duración mínima, máxima y óptima de la secuencia completa de fases.
Determinación de Repartos:
  Definición de los tiempos de verde a cada fase.
Determinación de desfases:
  Diferencia entre los inicios de tiempos de verde para fases homóloga de semáforos adyacentes en la red.

## Slide 3
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Herramientas Computacionales Disponibles
Semáforos Aislados:
  SIGCAP: Máx (Q)
  SIGSET: Mín (D)
  aaSIDRA: Optimiza F.O. (combinación lineal de recursos)
  OSCADY, PICADY, ARCADY
Semáforos en Red:
  Transyt 7F parche 9 (vertiente USA)
  Transyt 11 (vertiente inglesa)
  Transyt 8S Versión 2000 (vertiente chilena)

## Slide 4
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Justificación de Semáforos Aislados
Función del semáforo:
  Reducir y prevenir accidentes
  Reducir demoras a vehículos y peatones
  Reducir consumos de combustible y emisión de contaminantes
Beneficios y Costos esperados debido a instalción
  Cambio en # y tipo de accidentes (conflicto direccional en conflicto concurrencial)
  Cambio en demoras de usuarios de intersección
  Reducción costo de control policial
  Cambio costos operación vehículos
  Costos de inversión, mantención y reparación de controldador
Beneficios deben superar los Costos
  Existencia de requisitos estándar, aunque lo mejor es modelar cada situación en particular.

## Slide 5
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Justificación de Semáforos Aislados
Requisitos Estándar
Volúmenes vehiculares mínimos: deben ser iguales o superiores a los establecidos en cada una de las 8 horas de máxima demanda, durante un día típico.
    Vía principal: 500 a 600 veh/h (1 ó 2 pistas, ambos sentidos)
    Vía secundaria: 150 a 200 veh/h (1 ó 2 pistas, un solo sentido)
Interrupción de flujo:para evitar demoras excesivas en rama secundaria debe interrumpirse flujo de rama principal si se cumple:
    Vía principal: 750 – 900 veh/h (1 ó 2 pistas, ambos sentidos)
    Vía secundaria: 75 – 100 veh/h (1 ó 2 pistas, un solo sentido)

## Slide 6
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Justificación de Semáforos Aislados
Requisitos Estándar
Volúmenes peatonales mínimos: para permitir el cruce de peatones sobre una corriente de vehículos:
    Volúmen peatonal: 150 peat/h por paso de mayor uso
    Volúmen vehicular: 600 veh/h sin refugio central ó 1000 veh/h con refugio central.
Accidentes: para disminuir el número de accidentes, si se cumple:
    Nº y tipo de accidentes: +5 acc/año de cierta consideración
    Período de ocurrencia: 3 últimos años.

## Slide 7
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Justificación de Semáforos Aislados
Requisitos Estándar: Objeciones
¿qué hacer cuando los criterios mínimos se superan con creces, sólo en algunas horas?
¿qué sucede cuando hay más de dos pistas por algún acceso?
¿qué decisión tomar cuando el flujo de un acceso sobrepasa holgadamente, pero el otro no?
Si el semáforo se justifica por accidentes y estos son producidos por mala visibilidad, ¿es posible diseñar medidas de mitigación (mejorar visibilidad) sin instalar semáforo?