## Slide 1
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Método Secuencial de programación, Akcelik
El enfoque tradicional está basado en la minimización de las demoras de los vehículos de los movimientos críticos (Webster, 1958). Así, el tiempo de ciclo óptimo viene dado por:
Existen algunas objeciones al criterio:
  No considera demoras de usuarios, sólo de vehículos (incorporar tasas de ocupación)
  Segregar corrientes con alta ocupación y otorgarles prioridad
  Consumo de combustible
  Número de detenciones y accidentes
Como respuesta a estas objeciones, Akcelik propone:
k=0 : minimizar demoras
k=0,2 : minimizar demoras y combustible
k=0,4 : minimizar combustible

## Slide 2
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Resumen
Diseño de Fases:
  Conjunto de movimentos no conflictivos que tienen derecho de paso simultáneamente.
Diseño de Entreverdes:
  Determinación de tiempos de amarillo, todo rojo y verdes mínimos para cada fase
Determinación del tiempo de ciclo:
  Ciclo mínimo, máximo y óptimo de la secuencia completa de fases.
Determinación de Repartos:
  Definición de los tiempos de verde a cada fase.

## Slide 3
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Método Simultáneo de Allsop, 1971
Aborda el problema de determinar ciclo y repartos de un semáforo aislado usando programación lineal.
  j : movimiento j de n movimientos
  qj: flujo
  Sj: flujo de saturación
  j: razón de verde efectivo
  Xpj: grado de saturación práctico
  i : fase i de m fases
  C : tiempo de ciclo
  wi = razón de verde efectivo
  li : tiempo perdido
  Vemi : verde efectivo mínimo
  A = (aij) = matriz fase(i) – movimiento(j)
    aij= 1 si movimiento j tiene verde en fase i; 0 si no.

## Slide 4
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Método Simultáneo de Allsop, 1971
Restricciones que deben cumplirse:
  Máximo tiempo de ciclo: C  Co => Wo  Ko (1)
  Verdes mínimos : Vei  Vemi => Wi  KiWo (2)
  Máximo grado de saturación: qj  Qpj => j  bj (3)
  Consistencia entre verdes efectivos y tiempo de ciclo: Wi = 1 (4)
Normalmente son datos Co, aij,L,bj. Luego, las incognitas del problemas son: C y Wi.
Funciones Objetivos posibles:
  Minimizar demora total de la intersección
  Maximizar capacidad de la intersección

## Slide 5
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Método Simultáneo de Allsop, 1971
Minimización de demoras (aproximación de Webster):
expresión que supone:
  llegadas aleatorias (semáforo aislado)
  período de verde de cada movimiento es un bloque contínuo dentro del ciclo
Función Objetivo:
s.a.: restricciones 1,2,3, 4 y no negatividad
Ponderador arbitrario
tráfico
tasa de ocupación
pesos especiales

## Slide 6
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Representación de Semáforos Peatonales
DIAGRAMA DE TIEMPOS
VP
VI
RP
VP: Verde Peatonal  5 s.
VI: Verde Intermitente  3 s.
RP: Rojo Peatonal (s)
C : tiempo de ciclo (s)
W : ancho cruce (m)
Vp: velocidad de cruce (m/s)
V: verde movimiento vehículos simultáneos
compartida
exclusiva
exclusiva

## Slide 7
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Representación de Semáforos Vehiculares
DIAGRAMA DE TIEMPOS
Fase A
v
A
R
Fase B
R
v
A
R
Fase C
R
v
A
R
TODO ROJO
ENTREVERDE
DURACION FASE C