## Slide 1
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
Fernández,R. Y Valenzuela, E. (1999).
Introducción y Definiciones....
  Objetivo de la GT es aminorar la mayor cantidad de impactos urbanos negativos derivados del tráfico. Luego, palabras claves:
    Racional: aproximación rigurosa (ingeniería de tránsito)
    Personas: centro del análisis y no los vehículos (el hecho que parte de la circulación se realice en vehículos es una consecuencia de una urbe disgregada, no un fin en si mismo)
    Espacio Público: el medio ambiente del tráfico es el espacio público, no sólo las calzadas por donde circulan vehículos; incluye veredas, cruces peatonales, estaciones de transferencia, etc.
    Areas: la gestión de tránsito se debe aplicar sobre zonas geográficas completas (barrio, comuna, ciudad) y no deben ser medidas aisladas espacialmente y temporalmente; es decir, la acción debe ser un conjunto de diseños en vez de medidas puntuales.
    Impactos Urbanos, debe considerar efectos que vayan más allá de la congestión vehicular, atacando todas las posibles consecuencias del tráfico sobre las personas.

## Slide 2
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
Los Usuarios....
  Para orientar las medidas de GT es necesario definir sobre qué tipos de usuarios se debe actuar y qué impactos urbanos considerar.
  El énfasis debe ser puesto sobre los modos de mayor uso
    En ciudades de países en desarrollo, los más importantes son los usuarios del transporte público, luego los peatones, y por último los automovilistas. Orden, este último, inverso a las preocupaciones reveladas por los políticos (los que dirigen la polis) y técnicos, motivada, quizás, por una copia irreflexiva de actitudes de países desarrollados.

## Slide 3
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
Los Impactos....
  Toda intervención urbana (aparición de alguna nueva actividad) genera un aumento de la circulación en sus inmediaciones.
    Esto genera impactos sobre variados sistemas: las actividades, el transporte, las personas y el medio ambiente urbano.
    Desde una perspectiva urbana los impactos derivados de un aumento del tráfico son variados:
      Congestión
      Polución
      Riesgo
      Ruido
      Segregación
      Intimidación
      Intrusión Visual e
      Inaccesibilidad del transporte publico, entre otros.

## Slide 4
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
Los Impactos tradicionalmente tratados....
  De los impactos mencionados, la congestión ha sido tradicionalmente reconocida por todos como el principal impacto derivado del aumento del tráfico.
    Pero, la aprehensión se reduce a considerar el efecto sobre los usuarios de vehículos. La congestión peatonal o al interior de vehículos de transporte público no se vislumbra como un problema para la ingeniería ni el urbanismo.
    Posteriormente, frente al problema de contaminación atmosférica en las ciudades, se ha incorporado la polución del aire causada por fuentes móviles a la preocupación política.
    Últimamente, la alta tasa accidentabilidad en transporte en Chile, ha llevado introducir también el riesgo como una de las preocupaciones de la ingeniería.
  Argumento para no considerar los restantes impactos en la gestión de tránsito y urbana ha sido la dificultad de su valoración económica para ser incorporados en los modelos de transporte y uso del suelo.
  Se asume, además, que la disminución de la congestión traerá aparejada un disminución de los restantes impactos derivados del tráfico. Lo que es una hipótesis falsa, como se demuestra a continuación.

## Slide 5
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
Los Impactos tradicionalmente tratados....
  Según la hipótesis: impactos derivados del tráfico = F(q/Q).
    Impactos son directamente proporcionales a q/Q
  ¿será cierto?, veamos:
    A igual capacidad, mayores flujos producen mayor congestión, polución, ruido y segregación.
    Un menor flujo, significa mayores velocidades, las que se traducen en menor contaminación, pero aumentan la intimidación y la gravedad de los posibles accidentes (mayor riesgo).
    Por el contrario, mayor flujo implicaría menor velocidad, y por lo tanto menor riesgo e intimidación.
  Por lo tanto, la sola disminución del grado de saturación, o sea, una menor congestión, no significa una disminución de todos los impactos; ¡otros pueden empeorar!

## Slide 6
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
Cuantificación de los Impactos....
  Para sobreponernos a la limitación de cuantificación monetaria, se sugiere una cuantificación FISICA, la cual es la que afecta primeramente a los habitantes, siendo el resultado monetario un efecto de segundo orden.
    Ejemplo: terremoto se mide en magnitud Richter (1935), no en MUS$.
  Según esto, se propone la siguiente cuantificación de los impactos urbanos derivados del tráfico (IUDT).

## Slide 7
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
CONGESTION
  Corresponde al aumento de tiempos de viaje a conductores y pasajeros de vehículos motorizados, así como a peatones y rodados, producto del número de usuarios que quiere simultáneamente utilizar el mismo dispositivo vial.
  Su medición es directa o puede ser estimada de modelos de tráfico tradicionales (ver por ejemplo, Fernández, 1994).

## Slide 8
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
POLUCION
  Es el aumento de emisiones de contaminantes atmosféricos producidos por el tráfico (COV, COx, NOx, PM10, PTS, SOx,).
  De estos, algunos tienen más impacto a nivel local como el monóxido de carbono (CO), el material particulado respirable (PM10) y las partículas totales en suspensión (PTS).
  Varios se encuentran declarados a nivel de saturación o latencia en la Región Metropolitana, como PTS, PM10, CO, O3 y NO2 (CONAMA, 1998).
  Existen algunos estudios que relacionan niveles de tráfico con emisiones de contaminantes (EPA, 1975 ; Madrid, 1998), siendo actualmente factible incorporar su cuantificación es estudios de gestión de tránsito.

## Slide 9
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
RIESGO
  Es el aumento del número y gravedad de los accidentes de tránsito. Este impacto se puede medir a partir de las estadísticas de accidentes y se han desarrollado algunos modelos para estimarlo en función de la magnitud y velocidad del tráfico (Satterthwaite, 1981).
  Entre los más destacados, es posible mencionar modelos entre el número de accidentes (y) y el volumen de tránsito (x), mediante funciones del tipo y = axP.
  Thorson (1967) presenta una expresión más general del tipo y = a(x+r)P - rP, donde r es una constante que recoge posibles formas que pueda tomar la función.
  Asumiendo que la mayoría de los accidentes de tránsito se producen en las intersecciones, Tanner (1953) calibra y propone funciones del tipo A=KqQ, donde q y Q representan los flujos vehiculares de las ramas en conflicto y K, y  son parámetros a calibrar.
  Otros autores han propuesto funciones regresivas (Priest, 1964) o modelos de tendencia matemática (Smeed,1968; 1974; Srour,1968; Couvreur 1968).
  Si bien los resultados de estos análisis deben ser considerados cuidadosamente debido a su representatividad, lo rescatable es que demuestran la factibilidad de implementar modelos que permiten cuantificar dicho impacto.

## Slide 10
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
RUIDO
  Es el aumento en el nivel de ruido en las calles, medido en dB(A) y vibración en edificios.
  Existen dispositivos para medir directamente el ruido y hay modelos matemáticos que lo ligan al tráfico (Department of Environment, 1978) en términos de flujo vehicular horario, así como estudios sobre vibraciones en edificios (Martin et al, 1978).
  En el caso de predicción del nivel básico de ruido en términos del flujo vehicular, existen modelos del tipo L10 = A + B Log(q), donde A y B son parámetros que dependen de la velocidad, de la pendiente y de la proporción de vehículos pesados en el flujo horario q.
  La Figura siguiente detalla el diagrama de flujo para la predicción directa del nivel de ruido en el caso de vías simples, considerando diverso tipo de correcciones.
  Los procedimientos para situaciones complejas son similares pero son aplicados a segmentos de la vía y las contribuciones resultantes se suman para obtener la predicción del nivel de ruido.

## Slide 11
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
SEGREGACION
  Se puede estimar mediante el aumento en la distancia y tiempo de cruce de los cauces vehiculares por los peatones y rodados (bicicletas, coches para niños, carros de compras, sillas de ruedas, etc.).
  Si bien puede ser medido en terreno, los autores proponen un método de estimación sencillo:
    asumiendo una vía ininterrumpida de flujo vehicular, la segregación de los peatones y rodados puede ser medida como la demora en cruzar la vía mediante la teoría de brechas, considerando que para niveles de flujo vehicular bajos, los peatones y rodados cruzarán “a mitad de cuadra”, no en la intersección más cercana.
    A medida que el flujo vehicular o la velocidad aumenta, la disyuntiva será entre esperar la brecha y cruzar la vía, o caminar hasta la intersección semaforizada más cercana, cruzar y caminar al destino.
    En el primer caso, sigue siendo válido un modelo de brechas. En el segundo caso, la segregación puede ser medida como el tiempo de caminata en ambos lados de la vía, más el tiempo en espera de derecho de paso en la intersección semaforizada.

## Slide 12
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
INTIMIDACION
  Corresponde a la disminución del uso de los espacios públicos para fines no relacionados con el tráfico vehicular:
    Estar
    Jugar
    Pasear
    Caminar
  Existen pocos análisis cuantitativos relacionados con este tema (Departamet of Transport, 1993), siendo una interesante línea de investigación futura en el país.
  ¿?

## Slide 13
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
INTRUSION VISUAL
  Es la disminución del campo visual del horizonte natural por vehículos (estáticos o en movimiento) o infraestructuras de transporte (vías elevadas, pasos superiores, etc.).
  El método del ángulo sólido desarrollado por Clamp (1976) permite su cuantificación.
    Consiste en dos modelos, uno que permite estimar la magnitud de la intrusión pasando de una escala subjetiva a una objetiva, mediante la cuantificación de variables tales como: existencia de prados, cantidad de arbustos, existencia de bosques y casas, entre otras variables relevantes; y otro que permite estimar el grado de cambio entre la intrusión visual antes y después de una intervención, utilizando las potencialidades de la fotografía digital, al incorporar dentro de una foto del paisaje el proyecto evaluado.

## Slide 14
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
INACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO
  Es el aumento de la distancia, tiempo e impedancias de caminata a los puntos de acceso al sistema de transporte público (estaciones, paraderos) producto de un aumento del tráfico en sus inmediaciones.
  Se están buscando medidas cuantitativas para su predicción. Algunas propuestas sugieren usar el porcentaje de usuarios que quedan impedidos de usar el transporte público, producto de barreras físicas generadas por los diseños (Tyler, 1999).
    Por ejemplo, la relocalización de un paradero para disminuir la congestión de una vía puede impedir que ciertas personas puedan alcanzarlo, debiendo cambiar sus decisiones de transporte.
  A nivel macro, los autores han desarrollado como medida de la inaccesibilidad al transporte público el porcentaje de la población que no posee cobertura, definida como un límite de distancia hasta al paradero de transporte público más cercano. Estudios preliminares efectuados para la Línea 5 del Metro de Santiago han arrojado que cerca del 30% de la población de las comunas de San Joaquín, Macul, La Florida y La Granja no es cubierta por el sistema de transporte, considerando una distancia de caminata de 2 cuadras

## Slide 15
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
  La incorporación de una perspectiva más amplia de la gestión de tránsito puede ayudar a una mejor gestión urbana y ambiental.
  Esta perspectiva es hoy día cuantitativamente factible, existiendo diversos enfoques para evaluar otros impactos urbanos derivados del tráfico, aparte de la sola congestión vehicular.
  Se puede especular, entonces, que la ausencia de tal perspectiva nace de un desconocimiento técnico y político de la potencialidades de la gestión de tránsito en los problemas urbanos.
  Por lo tanto, se debe contribuir a superar tal desconocimiento y enriquecer la discusión en este campo.
  La aplicación de una gestión ambiental de tránsito como la expuesta debería conducir a un cambio en las políticas urbanas y de transporte. Desde ver el problema como la congestión vehicular, para el cual la solución es el aumento de la capacidad vial, a considerar que el problema real es la calidad urbana, para la cual las soluciones pasan por considerar la capacidad ambiental (Buchanan, 1963) y la capacidad de transporte de personas (Fernández, 1998).