## Slide 1
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Capacidad Ambiental de tráfico
Buchanan, (1963).
Capacidad de vías: Capacidad natural (veh/hr, pas/hr)
  Capacidad ambiental: Necesidad de restringir el flujo vehicular en orden a mantener un estándar medioambiental
Origen:
  Tradicionalmente (damero español) las vías equivalían a la columna vertebral de la ciudad, siendo adecuado un enfoque de capacidad natural.

## Slide 2
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Capacidad Ambiental de tráfico
Buchanan, (1963).
Actualmente (áreas residenciales, jerarquía vial), las calles de acceso residencial son básicamente impropias al tráfico motorizado.

## Slide 3
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Capacidad Ambiental de tráfico
Buchanan, (1963).
Conclusión:
  Capacidad ambiental
    tiene un lugar preponderante en la planificación de las funciones de muchas calles.
Aproximación para definirla:
    acceso residencial
    acceso no residencial

## Slide 4
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Capacidad Ambiental de tráfico
Calles de acceso residencial
¿cómo afecta el tráfico en la capacidad ambiental?
    ruido, contaminación, intrusión visual, etc..
    Impacto Crucial: riesgo de accidente para gente que desea cruzar
    Cerca del 80% de los accidentes fatales están relacionados con cruces de vías por parte de peatones
  Aproximación: Capacidad Ambiental ~ RIESGO
    Resto de impactos son secundarios

## Slide 5
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Capacidad Ambiental de tráfico
Calles de acceso residencial
¿cómo cuantifico el riesgo?
    Medición “directa”: modelos ad – hoc
    Medición indirecta: facilidad con que pueden ser cruzadas las calles por los peatones
    Condición crucial que debe ser satisfecha, por sobre el ruido, contaminación, etc..
    Se asume que, dado que es un área “medioambiental”, existe libertad absoluta para los peatones de cruzar donde les plazca.

## Slide 6
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Capacidad Ambiental de tráfico
Calles de acceso residencial
facilidad para cruzar  demora por cruzar
    demora por cruzar ~ f(brecha, ancho vía)
    brecha ~ flujo vehicular
    ancho vía ~ jerarquía vial
  Anchos de 7,0 m ~> flujos de 250 veq/h
  Anchos de 9,0 m ~> flujos de 150 veq/h
  Anchos de 12,0 m ~> flujos de 125 veq/h

## Slide 7
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Capacidad Ambiental de tráfico
Calles de acceso residencial
1
2
3
4
50
150
250
350
Veq/h
Demora Media
50
20
70
% peatones demorados
7 m

## Slide 8
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Capacidad Ambiental de tráfico
Calles de acceso residencial
1
2
3
4
50
150
250
350
Veq/h
Demora Media
50
20
70
% peatones demorados
LIMITE
ACEPTABLE
INACEPTABLE
7 m

## Slide 9
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Capacidad Ambiental de tráfico
Calles de acceso residencial
1
2
3
4
50
150
250
350
Veq/h
Demora Media
50
20
70
% peatones demorados
LIMITE
ACEPTABLE
INACEPTABLE
+50% debe adaptar
sus movimientos, dando
preferencia a vehículos
7 m
NO COMPATIBLE CON
“AREA MEDIOAMBIENTAL”

## Slide 10
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Capacidad Ambiental de tráfico
Calles de acceso residencial
¡Vías más angostas permiten mayor flujo vehicular, manteniendo la capacidad ambiental (nivel de riesgo de peatones)!
1
2
3
4
50
150
250
350
Veq/h
Demora Media
50
20
70
% peatones demorados
7 m
9 m
12 m

## Slide 11
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Capacidad Ambiental de tráfico
Calles de acceso residencial
Refinamientos:
  tipo de peatón:
    Niños
    Adulto mayor
    Minusválidos
    Peatones con paquetes, etc.
  Categorías de vulnerabilidad:
      Calles +50% peatones vulnerables
      Calles 20% a 50% peatones vulnerables
      Calles –20% peatones vulnerables

## Slide 12
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Capacidad Ambiental de tráfico
Calles de acceso residencial
Refinamientos:
  Condiciones físicas y trazado de la calle:
    Distancia de visibilidad de conductores
    Número de vehículos estacionados
    Mejores veredas
    Número de accesos residenciales, etc.
  Niveles de Protección:
      Alto, medio y bajo nivel de protección
Análisis:50 calles residenciales, Flujos de 10 a 1.500 veq/h

## Slide 13
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Capacidad Ambiental de tráfico
Calles de acceso residencial
Vulnerabilidad | Protección Alta | Protección Media | Protección Baja
Bajo | 70 | 60 | 50
Medio | 60 | 50 | 40
Alto | 40 | 30 | 20
Porcentaje de peatones cuya demora es aceptable
Conclusión (inspección visual): velocidades superiores a 30 km/h son incompatibles con las necesidades de los peatones y el medioambiente en general, en calles de acceso residencial

## Slide 14
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Capacidad Ambiental de tráfico
Calles de acceso residencial
TAREA:
Aproximación a capacidad ambiental en calles residenciales
Capacidad Ambiental para calles no residenciales